| Mēs pateicamies Jums par veikto izvēli! Jūs izvēlējāties pirmklasīgu Electrolux produktu, kurš, mēs ceram, sagādās Jums daudz prieka nākotnē. Electrolux cenšas piedāvāt pē iespējas plaašāku kvalitatīvas produkcijas sortimentu, kurš spēs padarīt Jūsu dzīvi vēl ērtāku. Jūs varat aplūkot vairākus piemērus uz šīs instrukcijas vāka, kā arī saņemt sīkāku informāciju vietnē www.home-comfort.ru. Uzmanīgi izpētiet šo instrukciju, lai pareizi izmantotu Jūsu jauno radiatoru un izbaudītu tā priekšrocības. Мы гарантируемMēs garantējam, ka tas padarīs Jūsu dzīvi daudz komfortablāku, pateicoties vieglai lietošanai. Lai veicas! Servisa centru adreses Jūs varat atrast vietnē: www.home-comfort.ru vai pie Jūsu dīlera. | Electrolux EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJAТАЦИИ Sērijas ЕОН/М-6105, ЕОН/М-6157, ЕОН/М-6209, ЕОН/М-6221 Sph elektrisko sadzīves ar eļļu pildītu radiatoru ere |
| --- | --- |
| Saturs Ievads Ierīces vispārējs apraksts Ierīces vadības panelis Īsa pamācība darbam ar ierīci Ierīces uzstādīšana | Kopšana Bojājumu meklēšana Tehiskie raksturojumi Komplektācija Utilizācija |  |

| Ievads Uzmanīgi izlasiet un stingri izpildiet instrukcijas, kuras satur šī “Kopšanas un ekspluatācijas pamācība”, pat, ja Jūs jūtat, ka esat labi pazīstams ar līdzīgu tehniku. Saglabājiet pamācību drošā vietā, lai nākotnē to būtu viegli atrast un izmantot. | Ierīces uzdevums Eļļas sildītājs — sadzīves elektriskais sildītājs, kurš ir paredzēt jebkāda tipa telpu apsildei. Ierīces vispārējs apskats |
| --- | --- |

| Kopējais skats | Ierīces vadības panelis |
| --- | --- |
|  | 1. att. 1. Rokturis pārnēsāšanai 2. Regulēšanas termostats 3.Ierīces ieslēgšana/ izslēgšana, darba jaudas izvēle 4. Nodalījums elektrobarošanas vadam 5. Elektrobarošanas vads 6. Kājiņas ar skrituļiem |  | 2. att. 1. Regulēšanas termostats 2. Darba režīma izvēle 0 - sildītāja ieslēgšana 1 - radiatora ieslēgšana, jaudas izvēle (400 W, 600 W, 800 W vai 1000 W atkarībā no modeļa) 2 - jaudas izvēle 600 W, 900 W, vai 1200 W (atkarībā no sildītāja modeļa) 3- jaudas izvēle 1000 W, 1500 W, 2000 W vai 2200 W (atkarībā no sildītāja modeļa) |
| Sagatavošanās darbam • Kārtīgi izņemiet ierīci no kartona iepakojuma. • Pirms ieslēgt eļļas sildītāju, pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgtā stāvoklī,. • Nostipriniet ierīci stabilā stāvoklī saskaņā ar montāžas un uzstādīšanas instrukciju. Atstājiet izslēgtu ierīci vertikālā (darba) stāvoklī uz 30-40 minūtēm pirms tās ieslēgšanas. • Nav ieteicams izmantot vienu un to pašu elektrisko ligzdu šī sildītāja un citu lielas jaudas elektrisko iekārtu vienlaicīgai ieslēgšanai, lai izvairītos no Jūsu elektriskā tīkla pārslodzes. Ieslēgšana/sildītāja darba jaudas izvēle • Lai ieslēgtu ierīci, pagrieziet vadības paneļa apakšējo regulatoru pa labi, izvēlieties vēlamo ierīces darba jaudu. | Temperatūras iestatīšana • Lai iestatītu nepieciešamo sildīšanas temperatūru un uzturētu pastāvīgu gaisa temperatūru telpās, ieslēdziet ierīci uz pilnu jaudu, pagriežot termostata regulēšanas rokturi stāvoklī «тах». Kad termperatūra telpās sasniegs Jums komfortablu līmeni, sāciet lēnām pagriezt termostata regulēšanas rokturi pa kreisi, kamēr neizdzirdēsiet klikšķi. Tādā veidā ierīce atcerēsies Jums konfortablo temperatūru un uzturēs to automātiski, ieslēdzoties un izslēdzoties. | Izslēgššana • Lai izslēgtu sildītāju, pagrieziet jaudas izvēles regulatoru stāvoklī «0». Ierīce izslēgsies. Aizsardzības pret pārkaršanu funkcija • Ierīce ir aprīkota ar automātisku slēdzi, kurš aktivējas līdz ar temperatūras augšējās robežas sasniegšanu. Sildītājs izslēdzas automātiski pārkaršanas gadījumā. Ierīces uzstādīšana Ierīce tiek uzstādīta uz speciālām kājiņām, lai to varētu brīvi pārvietot pa istabu. 3. att. | Bojājumu meklēšana Balsta kājiņu komplekta stiprināšana tiek īštenota šādā veidā: • Pagriezt sildītāju ar apakšējo daļu augšup (3. att); • Paņemt vienu no balsta kājiņām ar skrituļiem; • Izvērt balsta kājiņas plāksni cauri fiksatoram; • Nostiprināt otru plāksnes galu ar skrūves palīdzību. Kopšana Eļļas radiatoram nav nepieciešama speciāla kopšana. Pirms apkalpošanas (kopšanas) ir nepieciešams izslēgt sildītāju no eektriskā tīkla. Ierīces korpusu laiku pa laikam nepieciešams noslaucīt ar mīkstu lupatu vai mitru sūkli. Nekādā gadījumā neizmantoiet abrazīvos, putu mazgāšanas līdzkļus un šķīdinātājus. Ierīces kalpošanas termiņš - 10 gadi. |

| Bojājuma pazīme | Bojājuma cēlonis | Rīcība, lai novērstu bojājumu |
| --- | --- | --- |
| Nesasilst | 1) Nav droša elektrobarošanas vada pievienošana. 2) Sildītājs ir izslēgts. 3) Faktiskā temperatūra telpās pārsniedz termostata iestatītījumu | 1) Uzstādiet drošu savienojumu. 2) Ieslēdziet sildītāju darba režīmā. 3) Iestatiet sildītāja temperatūras darba režīmu. |

| Komplektācija • Eļļas sildītājs. • Stiprināšanas elementi. • Kājiņu ar skrituļiem komplekts. • Instrukcija. | Utilizācija Pēc kalpošanas laika beigām ierīce ir jāutilizē. Sīkāku informāciju par ierīces utilizēšanu Jūs varat saņemt pie vietējā varas orgāna pārstāvja. |
| --- | --- |